HSY-1632A聚合物稀溶液运动粘度测定仪

高精度乌氏粘度仪专为粘度测试设计，由水槽和控制器两部分组成。粘度恒温槽提供一个稳定的温场和测试平台，此外仪器也可作为高精度浴槽，进行其它试验。本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；超薄型液晶屏温控仪，新颖先进；小型台式结构，美观大方；
主要技术特点：
1、本仪器采用一体机的形式，控制开关采用轻触键形式，设计新颖，结构紧凑，美观大方。
2、采用新型进口压缩机、独特的制冷循环，制冷效果好，控温精度高。
3、采用智能液晶显示温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.01℃。
4、采用进口亚克力玻璃，保温性能好，试样观察清晰。

HSY-1632A聚合物稀溶液运动粘度测定仪

主要技术参数：
1、工作电源：         AC(220±10%)V、50Hz。
2、加热装置：         电加热，功率1500W。
3、搅拌电机：         功率6W，转速 1200r/min。
4、控温范围：         -5～100℃。
5、控温精度：         ±0.01℃。
6、恒温缸：           300*400。
7、样品数量：         可同时测量4个样品。
8、温度传感器：        工业铂电阻，其分度号为Pt100。
9、环境温度：         室温～35℃。
10、相对湿度：         ≤85％。
11、外形尺寸：        500㎜×310㎜×550㎜（长×宽×高）。

公司地址：上海市嘉定区外冈工业园恒翔路55号

销售电话：021-59552781 59950071

售后电话：021-51672891 59531552

公司传真：021-59570253

邮政编码：201806

官方网址：http://www.shqigao.com

全国客服：4006-315-168

# Text boxes

HSY-1632A聚合物稀溶液运动粘度测定仪产品介绍