本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 15332《热熔胶粘剂软化点的测定 环球法》所规定的要求设计制造的，适用于固态热熔胶粘剂软化点的测定。同时也符合GB/T 4507《石油沥青软化点测定法》、行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。本仪器也可用于树脂类产品软化点的测试。

- 主要功能特点

1、本仪器为小型台式结构，采用微电脑控制、线性加热、自动搅拌，测量结果准确可靠，试验完毕自动显示测试结果。

2、烧杯采用耐高温玻璃制成，升温速率、钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准所规定的要求。

3、水浴具有自动搅拌装置，采用LCD液晶显示时间和温度，同时可以测试两个试样，测试方便，结果可靠。

4、具有市电补偿功能，不受电压而影响仪器的升温速率，保证测试结果的准确性。

5、本仪器试验浴最高加热温度为160℃。

- 主要技术参数

1、电源电压：AC220V（允许误差-5％～+10％)，50Hz；

2、测量范围：⑴ 试样软化点在80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，

+5 ℃～+80℃；

⑵ 试样软化点在80℃以上者，用硅油做加热介质，

+32℃～+160℃；

3、温度分辨率：0.1℃；

4、搅拌器：搅拌速度连续可调；

5、加热速率：三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/ min；

6、加热功率：800W；

7、烧杯有效容积：1000ml；

8、环境条件：室温小于35℃且相对稳定，无空气对流现象；

9、相对湿度：≤85％；

10、整机功耗：不大于850W；

11、外形尺寸：210mm×350mm×400mm（长×宽×高）。

公司地址：上海市嘉定区外冈工业园恒翔路55号

销售电话：021-59552781 59950071

售后电话：021-51672891 59531552

公司传真：021-59570253

邮政编码：201806

官方网址：http://www.shqigao.com

全国客服：4006-315-168

# Text boxes

HSY-15332 自动热熔胶软化点试验器产品介绍